別紙１（工場の概要）

１．南信州・飯田産業センター航空宇宙産業クラスター拠点工場（熱処理棟・表面処理棟）

- 平面図　別図－１参照

■  概要

○ 敷地面積　：　5806.49㎡

○ 駐車場台数　：　３８台

２．南信州・飯田産業センター航空宇宙産業クラスター拠点工場　表面処理棟（表面処理事業）

※公募対象となるエリアは、「表面処理事業B」となります。ご留意ください。

- 表面処理棟立面図平面図　別図－１参照

- 表面処理棟求積図　別図－２参照

- 工場の概要

■　構造形式

○ 構造種別　：　鉄骨造

標準装備　：　屋根；カラー鉄板折板葺き、外壁；ALC

○ 規模　：　地上2階　高さ8.85ｍ

○ 建築面積　：　1,105.70㎡

○ 延床面積　：　1,273.00㎡（１F：1,105.50㎡、２F：167.50㎡）

○ 基礎形式　：　直接基礎（N値　50以上）

○ 天井高　：　６ｍ

○ 耐床荷重　：　10ｋN／㎡（機械設備対応）

○ クレーン設置　：　なし

○ フロア構成　：　１階　表面処理工場、事務室、作業室、トイレ

２階　倉庫

■　電気設備

○ 高圧・動力設備　：　個別契約　高圧は予備管路１本

低圧はケーブルラック予備スペース

○ 低圧設備　：　契約は高圧電力、契約容量はデマンド（1,000KW程度を想定）

設備容量は、電灯150KVA動力2,100KVA

○ 引込方法　：　北西側道路付近から架空引き込み

○ 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備　：　基本照明　事務所；1,000 lx、工場300 lx

水回りコンセント標準装備（生産系一部別途）

○ 弱電設備　：　個別契約

○ 自動火災報知設備　：　標準装備

■　機械設備

○ 給水設備　：　量水器４０mm標準装備

○ 汚水排水設備　：　公共下水道へ排水

○ 雨水排水設備　：　一部地下浸透方式、西側河川に放流

○ 工場排水設備　：　処理が必要な排水については個別対応

○ トイレ設備　：　水洗トイレ（男女別）

○ 給湯室　：　電気温水器付き流し

○ ガス・空調設備　：　電気冷暖房設備

- 事業別該当箇所

【１F】

■　表面処理事業A（緑色）

- 表面処理A

- 事務室１

- 作業室１～５

- 階段

- 階段下部物入

■　表面処理事業B（紫色）

- 表面処理B

- 事務室２

- 機械室

- 共有スペース（赤色）

- 男子WC女子WC

- 手洗

【２F】

■　表面処理事業Ａ（緑色）

- 倉庫

# Text boxes

１F

２F